MODERNÉ SPÔSOBY PREZENTÁCIE BLU-RAY FORMÁTU VO VZDELÁVANÍ

Vladislav Mlynčár, informatik, Ekonomická univerzita v Bratislave, 02/67291211, mlyncar @euba. sk

Abstrakt

V dnešnej dobe moderných informačných technológií je dôležité držať krok  pri aplikovaní týchto technológií do vzdelávacieho procesu. Medzi technológie ktoré patria medzi nové spôsoby video prezentácií je aj formát Blu-ray. Zavedenie tohto formátu by nebolo možné bez rýchleho technologického pokroku v oblasti LCD, LED obrazoviek, dataprojektorov so zvýšeným rozlíšením, obrazových bodov a mikroelektroniky. Medzi podstatné medzníky prenikania týchto technológií do vzdelávania je neustále sa znižujúca cena týchto zariadení.
Disk Blu-ray (z anglického Blu-ray, teda modrý lúč) patrí medzi najnovšie formáty vysokokapacitných optických diskov ktoré sú určené na primárne uloženie videa vo vysokom rozlíšení a audia vo viackanálovom zvuku alebo uloženia veľkého množstva dát. Formát Blu-ray je ďalším pokračovateľom optického záznamu dát od CD nosičov cez DVD až ku Blu-ray diskom. 
Blu-ray formát dokáže prezentovať video prezentácie v rozlíšení Full-HD a vo zvukovom formáte  7.1 a tím skvalitniť obrazový a zvukový zážitok, pre potreby multimediálneho ,herného a vzdelávacieho systému.

Kľúčové slová: Blu-ray, Full-HD, informačné technológie, vzdelávanie, video, audio, 	prezentácie, viackanálový zvuk

Úvod

Cieľom môjho príspevku bolo v teoretickej časti napísať vznik, podmienky, rozdelenie technických špecifikácií Blu-ray formátu a jeho prínos v nových formách vzdelávania. V praktickej časti som názorne ukázal praktickú ukážku aplikácie Blu-ray formátu vo vzdelávacom procese v učebni na Ekonomickej univerzite.

Formát Blu-ray je vyvíjaný konzorciom spoločností Blu-ray Disc Association (BDA). Na jednovrstvové médium je možné zaznamenať až 25 GB dát, 50 GB potom na dvojvrstvové a v prípade obojstranného disku až 100 GB.

Využitie Blu-ray formátu vo vzdelávacom procese na Ekonomickej univerzite je možnosť využitia FULL-HD rozlíšenia vo video prezentáciách nasnímaných s FULL-HD kamerou alebo cez prezentácie pomocou notebookov s FULL-HD rozlíšením.

- Teoretická časť

  - História, charakteristika, špecifikácia a rozdelenie Blu-ray formátu

    - História

Spoločnosť Sony, stojí za zrodom tohto formátu. Sony ktorá sa v tej dobe zaoberala vývojom dvoch formátov s využitím modrého laseru pre uchovávanie digitálnych dát.

Historické míľniky zrodu Blu-ray formátu:

- Vznik formátov UDO (Ultra Densitiy Optical) a DVR Blue. V októbri roku 2000 bol na výstave CEATEC predstavený prvý prototyp tejto technológie, teda ešte pod názvom DVR Blue. V tej dobe boli optické disky príliš náchylné na fyzické poškodenie, preto boli vybavené ochranným obalom (cartrige) obdobným ako má napríklad DVD-RAM.

- Február 2002 Blu-ray Disc sa stal oficiálnym názvom tohto projektu. Názov teda vystihuje použitú technológiu, blue je anglicky modrá farba a ray lúč. Písmeno “e” bolo v názve vynechané z toho dôvodu, aby mohol byť názov registrovaný ako obchodná značka.

- Prvé zariadenie bolo dostupné na pultoch japonských obchodov 10. apríla 2003 v podobe Sony BDZ-S77. Nakoľko v tej dobe neboli filmy na tomto formáte k dispozícii, zariadenie umožňovalo zápis vlastných dát. Filmy na tomto médiu sa objavili až o čosi neskôr, problém bol predovšetkým v neexistencii potrebného štandardu.

- Vývoj štandardu pre fyzické médium bol ukončený v roku 2004. Spoločnosť TDK v januári 2005 predstavila nový materiál, ktorý mal väčšiu odolnosť voči fyzickému poškodeniu. Vďaka tomu bol odstránený ochranný obal (cartrige). Formát BD-ROM bol schválený začiatkom roku 2006. Pri týchto diskoch bol tiež kladený veľký dôraz na zabezpečenie, to malo zabezpečiť konzorcium AACS založené v roku 2004.

- Rok 2004, konečná podoba ochrany bola niekoľkokrát odložená, preto sa do konečnej špecifikácie nedostali všetky prvky, ktoré boli pôvodne v pláne.

- Prvé BD-ROM prehrávače sa objavili na trhu v júni roku 2006. Nasledujúci mesiac sa objavila prvá masovo predávaná mechanika určená pre počítače - BWU-100A, ktorá zvládala aj zápis na príslušné média.

- Najpopulárnejším prehrávačom Blu-ray diskov sa stáva herná konzola Sony Playstation 3, ktorá zvládne prehrávať filmy v mnohých rôznych formátoch (Divx, DVD, Blu-ray).

- BDA - za vznikom celého formátu už nestála samotná spoločnosť Sony, ale združenie 9 členov pod názvom Blu-ray Disc Association (BDA). Asociácia BDA (Blu-ray Disk Association) je zodpovedná za presadzovanie a ďalšie rozvíjanie obchodných príležitostí pre Blu-ray optický disk novej generácie pre ukladanie filmov vo vysokom rozlíšení, hier, fotografií a iného digitálneho obsahu. BDA má v súčasnosti viacej ako 170 členov. V predstavenstve BDA sú spoločnosti: Apple; Dell Inc.; Hewlett Packard Company; Hitachi, Ltd.; LG Electronics Inc.; Mitsubishi Electric Corporation; Panasonic (Matsushita Electric); Pioneer Corporation; Royal Philips Electronics; Samsung Electronics Co., Ltd.; Sharp Corporation; Sony Corporation; TDK Corporation; Thomson; Twentieth Century Fox; Walt Disney Pictures and Television; Warner Bros. Entertainment

    - Charakteristika a špecifikácia Blu–ray formátu

- Blu-ray a jeho názov sa odvíja od farby vlnovej dĺžky lasera 405nm(nanometrov), ktorý číta dáta na nosiči. Blu-ray disk vzhľadom na nižšiu vlnovú dĺžku umožňuje uložiť na štandardný disk s priemerom 12 cm podstatne viac dát, ako DVD nosič, ktorý používa červený laser s vlnovou dĺžkou 650 nm.

- Blu-ray Disc™ je novou generáciou optických diskov s vysokou kapacitou. Na každý z diskov sa zmestí päťkrát viac informácií ako na disk DVD, takže na nich môžete uchovávať digitálne videozáznamy a hudbu vo vysokom rozlíšení, hry, počítačové súbory - vlastne čo len chcete. Je formátom budúcnosti digitálnej zábavy

- Vďaka možnosti záznamu a prehrávania digitálnych údajov pri pôsobivej rýchlosti 40 Mb/s (megabajtov za sekundu) sa dokáže technológia Blu-ray Disc™ bez problémov vyrovnať so zábermi vo vysokom rozlíšení (FULL-HD) 1920 x 1080 s progresívnym skenovaním - kvalita obrazu je tak vyššia než pri akomkoľvek prenose vo formáte HDTV. Prehrávanie 24 snímok za sekundu súčasne zabezpečuje kvalitu porovnateľnú s kvalitou filmov v kine

- Vysoké rozlíšenie sa týka rovnako obrazu i zvuku. Zvuku vo vysokom rozlíšení zabezpečuje bezstratovú reprodukciu pôvodného štúdiového záznamu. S technológiou Blu-ray Disc™ teraz dokážeme tento zvuk dostať priamo do akejkoľvek miestnosti

- Spoločnosť Sony od začiatku vedela, že zvuk bude podstatnou zložkou technológie Blu-ray, tento formát preto dokáže pracovať s 32 rôznymi zvukovými pásmami. To znamená, že každý disk dokáže pracovať s celou škálou zvukových formátov - od stereofónneho až po nekomprimovaný 7.1-kanálový zvuk.

- Technológia Blu-ray Disc™ zachytáva a reprodukuje hudbu a zvuk v špičkovej kvalite s využitím najlepšieho možného spôsobu prehrávania všetkých formátov s vysokým rozlíšením pri použití médií a prijímačov kompatibilných s technológiou HDMI

### Blu-ray - formáty médií

### BD-RE (BD - Rewritable)

- prepisovateľný formát - na prázdny disk môžu byt dáta nahrané a následne vymazané alebo prepísané inými kapacitami tak ako je to u ostatných jednovrstvových médií, teda 25 GB

### BD-AV (BD - Audio / Visual)

- vychádza z predchádzajúceho formátu, teda BD-RE.

- rozdiel od BD-RE je v tom že tento formát zameraný iba na video obsah.

- Využitie - na záznam domácich a amatérskych videí. Ide teda o domácu variantu BDMV.

### BD-R (BD - Recordable)

- dáta na jedno miesto je možné zapísať iba raz.

- na tento disk je možné uložiť až 25 GB dát.

### BD-R DL (BD - R Dual Layer)

- Dvojvrstvová obdoba predchádzajúceho formátu.

- Dve vrstvy, kapacita zvýšená na 50GB.

### BD-ROM (BD - Read Only Memory)

- je lisovaný disk, to znamená, že dáta sú na disku už od výroby a nie je ich možné zmeniť.

### BDMV (Blu-ray Disc - Movie)

- založený na predchádzajúcom formáte, teda BD-ROM,

- zatiaľ čo BD-ROM zaisťuje uloženie akýchkoľvek dát, tu je disk využívaný ako nosič pre filmové diela vo vysokom rozlíšení,

- filmy sú na tomto disku uložené v rôznych formátoch:

  - MPEG-2, ktorý bol už pri DVD. Tento formát je podporovaný kvôli spätnej kompatibilite s DVD.

  - MPEG-4 H.264/AVC Codec, má lepší kompresný pomer

  - VC-1.

- Zvuk na týchto diskoch môže byť uložený v nasledujúcich formátoch:

  - Linear PCM

  - Dolby Digital

  - Dolby Lossless

  - Dolby Digital Plus

  - DTS

  - DTS-HD

Takto označené disky by mali byť profesionálne spracované, takže je možné počítať s rôznymi typmi menu, kvalitným obrazom a zvukom.

- Kapacita diskov sa odvíja od počtu vrstiev. V súčasnej dobe sú k dispozícii jednovrstvové- SL (25GB) a dvojvrstvové- DL (50 GB) verzie.

### BD-J (BD - Java)

- Rozširuje formát BD-ROM o interaktivitu.

- Interaktivita je dosiahnutá pomocou programovacieho jazyku Java od spoločnosti Sun Microsystems.

- Disky môžu obsahovať napríklad hry, súvisiace s obsahom, poprípade umožňujúce spoluprácu s internetom.

- Pri diskoch tak môžete nájsť odkaz na blog o danom filme, kde môžete zo svojho prehrávača pripojeného k internetu písať svoje postrehy, vkladať obľúbené časti filmu atď.

- Ďalšie využitie je možné nájsť napríklad v propagácii nových filmov. V minulosti bolo nutné filmové ukážky vkladať na disk, čím sa znižovala celková kapacita pre samotný film. Ukážky sa tiež po čase stavajú neaktuálnymi. U BD-J sa vám budú ukážky sťahovať z internetu a budete tak mať prehľad o aktuálnom dianí na filmovom poli.

### BD+

- je rozšírením BD-ROM formátu o ochranu proti kopírovaniu.

- BD+ umožňuje dynamické šifrovanie obsahu, čo môže byť problém pre pirátov a hackerov. Ako náhle je ochrana prelomená, môže výrobca zareagovať, zablokovať ukradnutý kľuč a vytvoriť nový, ktorý bude distribuovaný cez internet

### Mini- BD (Mini Blu-ray Disc)

- je zmenšenou obdobou bežného Blu-ray disku,

- disk má v priemer 8 cm, čo je zhodný priemer ako pri Mini- CD či Mini- DVD,

- na takýto disk sa potom vojde až 7,5 GB dát,

- disky sú k dispozícii vo variantoch pre zápis - R alebo prepis - RE.

- využitie je predovšetkým v digitálnych kamerách, kde je 12 cm médium príliš veľké.

### BD9 / BD5 Blu-ray Disc

- fyzické médium pre dáta je klasický DVD disk, ale formát dát rovnaký ako pri Blu-ray,

- vďaka tomu je možné použiť úspornejšie kodeky ako je MPEG-2 na cenovo dostupnejšom médiu,

- pokiaľ Blu-ray prehrávač podporuje čítanie DVD, zvládne prečítať aj tento disk. Minimálna prenosová rýchlosť Blu-ray predstavuje 3,78 MB/s, avšak DVD má nižšiu minimálnu prenosovú rýchlosť (1350 kB/s).

- Pre plynulé prehrávanie je teda požadovaná najmenšia 3x rýchlosť DVD.

- Označenie s číslami 5 a 9 sa odvíja od použitého DVD disku. V prípade jednovrstvového DVD teda DVD-5 je k dispozícii 4489MB, u dvojvrstvového DVD9 8152MB.

### AVCREC

- Rovnako ako predchádzajúci formát (BD9/BD5) s obmedzením na ISDB broadcastové vysielanie. To je dostupné iba v Japonsku.

Obr.3 Porovnávacia tabuľka jednotlivých formátov

|  | Dáta | Video | Audio |
| --- | --- | --- | --- |
| Médium | Kapacita na vrstvu | Max. kapacita | Rozlíšenie videa | Dátový tok videa (Mb/s) | Dĺžka záznamu (min) | Hĺbka | Počet kanálov | Vzorkovacia frekvencia |
| CD | 700MB | 870MB | 480x576 | 2.6 | 35 | 16-bit | 2 (5.1) | 44.1 kHz |
| DVD | 4.7GB | 17.1GB | 720 × 576 | 9.8 (15) | 480 | 24-bit | 5.1 | 192 kHz |
| Blu-Ray | 25GB | 50GB (80GB) | 1920x1080 | 36 | 540 | 24-bit | 7.1 |  |
| HD DVD | 15GB | 30GB (60GB) | 1920x1080 | 36,5 | 480 | 24-bit | 7.1 |  |

- Praktická časť

  - Návrh multimediálnej počítačovej učebne s Blu-Ray prehrávačom rozmermi 5x7m

Návrh vychádza vychádza zo súčasných aktuálnych cenových a technických možností v júni 2009.

    - Bloková schéma zapojenia blu-ray v učebni

Návrh multimediálnej učebne s blu-ray prehrávačom ukazuje bloková schéma zapojenia reprosústavy 7.1.

Návrh pozostáva s nasledovných častí:

- Reprosústava 7.1.-(subwofer(3), center(2), ľavý predný reproduktor(1), pravý predný reproduktor(4),Surround reproduktor ľavý(5),Surround reproduktor pravý(8), Surround zadný reproduktor (ľavý)(6),Surround zadný reproduktor(pravý)(7),

- Blu-ray prehrávač(9)

- 7.1.Kanálový zosilňovač(11)

- Multimediálny notebook s blu-ray mechanikou(10)

- Dataprojektor  s FULL-HD rozlíšením s premietacím plátnom(12),(13)

- HDMI prepojovacie káble

- Repro - kabeláž

    - Návrh a cenový rozpočet Blu-ray video a audio zostavy v učebni

- Reprosústava 7.1.

ACOUSTIMASS 6

Päť reproduktorov Cube®, aktívny subwoofer Acoustimass®, kompatibilný s DTS ES/DTS/Dolby Digital 6.1/Dolby Digital 5.1, regulátor basu a LFE.

Cena s DPH :1660.00 Eur

- Blu-ray prehrávač

SONY BDP-S550-Blu-ray prehrávač

Prehrávač Blu-ray so 7.1-kanálovým zvukom vo vysokom rozlíšení, obrazovými výstupmi pre formát vysokého rozlíšenia 1080p (FULL- HD), možnosťou zapnutia celého systému v priebehu šiestich sekúnd a prehľadnou ponukou. Prehrávač BDP-S550 ponúka rozšírené možnosti práce v sieti pre jednoduchú aktualizáciu firmvéru a kompatibilitu s technológiou BD- Live.

Cena s DPH: 407EUR

- 7.1kanálový zosilňovač

SONY-DH700-7.1kanálový zosilňovač

Výkonný 7.1-kanálový prijímač domáceho kina s rozhraním HDMI™ pre špičkový digitálny zvuk domáceho kina. Podpora technológia S-AIR, kalibrácia zvuku DCAC pomocou jediného tlačidla a port Digital Media Port. Mediálny port na prehrávanie hudby vo formáte mp3

Cena s DPH: 339 EUR

- Multimediálny notebook s blu-ray mechanikou

SONY VAIO VGN-FW41M/H – multimediálny notebook

Výkonný zábavný notebook s vysokým rozlíšením (FULL- HD) s kombinovanou mechanikou Blu-ray Disc™

Cena s DPH: 1343,51 EUR

- Dataprojektor  s FULL-HD rozlíšením a s premietacím plátnom

OPTOMA HD 800XLV-dataprojektor

DLP HD projektor kategórie Home Cinema FULL- HD 1080P, rozlíšenie 16:9 1080p (1920 x 1080p), natívne 1080P rozlíšenie pre vynikajúci detail, 2000 ANSI, 8000:1, životnosť lampy 3000hod., hlučnosť 27dB, hmotnosť 4,5 kg,

AVERS Cirrus X 18 MW- projekčné plátno

Veľkosť 180x180 cm, povrch matt- white, ručne ovládané, montáž na stenu, pozorovací uhol 1500

Cena s DPH : 1.656,48 EUR(dataprojektor), Cena s DPH : 197,54 EUR(plátno)

- HDMI prepojovacie káble

HAMA HDMI gold 2m-Prepojovací AV kábel 2ks

HAMA HDMI gold 5m-Prepojovaci AV kábel 1ks

Cena s DPH : 33,11 EUR za 1ks 2m kábel, spolu 2x 33,11=66,22 EUR

Cena s DPH : 59,70 EUR za 1ks 5m kábel

- Repro - kábel

Repro - kábel

Kábel reproduktorový, 2 x 1,5 mm, transparentní (Štúdiový reproduktorový kábel, 2 x 1,5 qmm/1)

Cena s DPH: 1,03 EUR za 1m, potreba 200m 200x1,03=206 EUR

Záver

Tento príspevok mal za cieľ oboznámiť ako po teoretickej tak aj po praktickej stránke aplikáciu Blu-ray technológie do pedagogického procesu. Táto technológia ako vidieť je ešte v súčasnosti finančne náročná. S klesaním cien audio a video zariadení bude rásť aj dostupnosť tejto technológie pri vyučovaní rôznych spoločensko-vedných, ekonomických a informačných predmetov. Vzhľadom k neustálemu rastu počtu informačných dát pri vzdelávaní bude rásť aj potreba po tejto technológii, ktorá umožňuje kvalitnejšie zobrazenie videa a audia ale aj úschovu dát na blu-ray médium. Cena tohto kompletu sa v júni 2009 pohybovala cca 5800 EUR.

Literatúra

- http://www.blu-ray.com/

- http://www.blu-raydisc.com/en.html

- http://www.sonypictures.com/homevideo/bluray/faq.html#content

- http://www.sonypictures.com/homevideo/bluray/blurayfaq.html

- http://www.sony.sk/section/domovska-stranka

- http://www.opalmultimedia.sk/

- http://www.tpd.sk/katalog/tv-a-video/

# Text boxes

1						5

6			2														12																		3									7			3			9													10

13		4			11				8